丹阳市人民医院发热门诊改扩建工程量清单总说明

一、工程概况： 本工程为丹阳市人民医院发热门诊改扩建工程，改扩建区域详见设计图纸，层高4.2m，改造面积约为480m2，改扩建项目包括新建钢结构门诊部及室内墙地面及天棚出新及水电改造。 二、控制价编制范围：（1）详见设计图纸装修范围。 三、装饰工程量清单编制依据： GB50500-2013《建筑工程工程量清单计价规范》、GB50854-2013《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》、2014年《江苏省建筑与装饰工程计价表》、2014年《江苏省建设工程费用定额》、相关配套标准图集及2021年9月底前现行相关计价文件规定。 业主提供的装修施工图。 四、工程类别及取费标准：建筑三类工程 建筑工程不可竞争费： （1）规费：工程排污费0.0%，社会保险费3.2%，住房公积金0.53%， （2）税金9%， （3）现场安全文明施工费：基本费3.1%，增加费0.31%。 五、人工、材料、机械费： ⒈ 除招标人注明为暂定价以外，所有人、材、机均由投标人根据工程具体情况、企业管理水平并考虑风险因素自主确定。 ⒉ 标底中：人工费按苏建函价 [2021]379号文件计算；材料费参照《镇江工程造价信息》2021年第9期下半月期指导价并结合市场行情确定。 六、措施项目费： 1.除措施项目清单中所列项目外，投标人根据施工组织设计需要，可自行调整、补充并自主报价。 七、其他项目费： 1、暂列金额总计80000元， 八、工程量及计价说明： 工程计价采用：一般计税方法，执行增值税最新计税规定。 砌筑工程：卫生间隔墙采用加气混凝土轻质隔墙。 门窗工程 （1）按图纸设计执行。 墙地面工程 按图纸设计执行 彩钢板外墙及天棚品牌要求为宝钢 天棚工程 天棚按图纸设计要求执行，吊顶高度3.5m，卫生采用集成吊顶，其余部位采用矿棉板吊顶。 其他工程 拆除垃圾费用按单项1000元计取，各报价单位可以结合自身情况自主报价 九、专业工程暂估价 （1）、未计取 十、施工单位需严格执行《丹阳市城市建筑垃圾管理办法》。 二零二一 年 十月二十日